Tester do elektrycznego sprawdzenia czujników RTD.

2. Parametry:
Napięcie zasilania testera: 12VDC.

Parametry zdefiniowane w kodzie do Arduino:
- RTD_MIN_TEMP_LIMIT 19 // minimal temperature limit for OverTempSensor in *C
- RTD_MAX_TEMP_LIMIT 32 // maximal temperature limit for OverTempSensor in *C

3. BOM.
L.p.	Name	Description
1	R1	1M, 1/8W
2	Temperature transmitter amp	Item no.: 8107854
3	Arduino Nano

4. Sposób podłączenia DUT.
Przewody RTD podłącz do gniazda głośnikowego – RTD.

5. Schemat.

6. Budowa.

7. Zasada działania.
Sprawdzenie RTD odbywa się poprzez:
pomiar temperatury I porównanie z założonymi limitami.